Изменения в

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Многоэтажный жилой дом  в г. Ульяновске, в Засвияжском районе,

северо-восточнее жилого дома № 43 по ул. Камышинская

| Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика по состоянию на 01.01.2011 г. |
| --- |
| Финансовый результат | 76 000 тыс. руб. |  |  |
| Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.10 г. | 34 693 тыс. руб. |  |  |
| Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.10г. | 213 548 тыс. руб. |  |  |

Информация о проекте строительства:

| Земельный участок: | Земельный участок площадью 2400 м2 с кадастровым номером 73:24:03 09 06:76 по адресу: г. Ульяновске, в Засвияжском районе, северо-восточнее жилого дома № 43 по ул. Камышинская предоставлен в аренду на основании: Протокола заседания аукционной комиссии об итогах аукциона по лотам №1 от 21.07.2008 № 6. На основании вышеназванного Протокола между Министерством государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области и Ульяновским областным фондом помощи обманутым соинвесторам долевого строительства подписан Договор аренды земельного участка от 25.07.2008 г. № 02/24-421, который зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 11.08.2008г. за регистрационным номером 73-73-01/193/2008-474. На основании Договора о передаче прав и обязанностей арендодателя от 14.09.10г №287-02/24-421 На основании Соглашения № 121 от 14 октября 2010г. к договору аренды земельного участка от 25.07.2008г №02/24-421. На основании Постановления №398 Мэрии г.Ульяновска от 08.02.2011г На основании Договора аренды №24-3-560 от 21.02.2011г |
| --- | --- |
| Технические характеристики объекта и его самостоятельных частей | Фундаменты – забивные ж/б сваи сечением 300х300 мм, длиной 7 м по серии 1.011-1-10 вып.1, под нагрузку 40 т, (из бетона БСГ В15, F75, W4). Ростверки – сборные ж/б оголовки серии 75 и монолитные ж/б ростверки из бетона кл. В15, F50, W4 Наружные стены – навесные трехслойные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя из пенополистирола, торцы дома из несущих ж/б панелей с наружным утеплителем с декоративной отделкой. Внутренние стены – однослойные ж/б панели толщиной 160мм.; перегородки – гипсовые, толщиной 80мм; перекрытия – сборные сплошные ж/б панели серии 75 толщиной 160мм. Кровля – рулонная с внутренним водостоком. Вентблоки – сборные железобетонные, самонесущие толщиной 300мм. Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки по серии 75 Санкабины – сборные железобетонные, объемные сантехкабины по серии 75. Ограждения лоджий – бетонные панели. Лифты – грузопассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг. Окна и балконные двери – с тройным остеклением по ГОСТ 23166-99. Наружные инженерные сети выполнены согласно техническим условиям на присоединение городских эксплуатационных служб: Теплоснабжение запроектировано подключение к городским тепловым сетям. Водоснабжение – преисточником является внутриквартальный водопровод диаметром 250мм. Канализация – во внутриквартальную канализационную диаметром 200мм. Система отопления жилого дома – однотрубная, тупиковая, с верхней разводкой. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы типа МС 140. Электроснабжение – II категории надежности предусмотрено на напряжении 0,4 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции ТП-2951. Пожарная сигнализация квартир предусмотрена путем установки автономных дымовых пожарных извещателей ИП 212-50. Сети и устройства связи – диспетчеризации лифтов жилого дома предусмотрена с выдачей информации по кабельной линии на диспетчерский пункт ОДС-6 по ул. Ефремова,89.Телефонизация и телевидение – установка телевизионной антенны коллективного пользования и прокладка сетей телефона по техподполью. Радиофикация осуществляется сетевыми радиоприемниками. |

| Председатель правления Ульяновского областного общественного фонда помощи обманутым соинвесторам Изменения к Проектной декларации размещены 31.03.2011 на сайте www.ul-investor.narod.ru | С.А. Дерябин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |